Сравнение затрат при использовании различных видов топлива на дом площадью 240 м2.

Максимальная часовая мощность системы отопления = 27740 Вт/час = 0.02385 Гкал/час (из теплотехнического расчёта раздела ОВВК).

I. Годовой расход тепла:

где - годовой расход тепла на нужды отопления, Гкал/год;

n – продолжительность отопительного периода, сут;

m – число часов работы системы в сутки;

- температура внутреннего и наружного воздуха соответственно, °С.

II. Расчёт потребности в топливе. Электрический котел (при КПД 100%).

68560 кВт/год*3,28 руб = 224876 руб/год.

где 3,28 руб/Квт*ч - одноставочный тариф для населения, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, Москва.

III. Расчёт потребности в топливе. Природный газ (при КПД 96%).

- Топливо - природный газ = 8050 ккал/м3;

- Годовая потребность в натуральном топливе

- 7628 м3/год*5,62 руб = 42870 руб/год.

- где 5,62 руб/м3 - тариф на природный газ для населения, Москва.

IV. Расчёт потребности в топливе. Сжиженный газ (при КПД 96%).

- Топливо - сжиженный газ = 10800 ккал/кг;

- Годовая потребность в натуральном топливе

5676 кг/год*12,65 руб = 71800 руб/год.

где 12,65 руб/кг - тариф на сжиженный газ для населения, Москва.

V. Расчёт потребности в топливе. Дизельное топливо (при КПД 90%).

- Топливо – дизельное топливо = 10300 ккал/кг;

- Годовая потребность в натуральном топливе

6348кг/год (6982 л/год)*27,9 руб/л = 194798 руб/год.

где 27,9 руб/л – розничный тариф на дизельное топливо, Москва.

Итог:

| Вид топлива | Затраты, руб/год | Затраты, руб/мес |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | 42870 | 3573 |
| Сжиженный газ | 71800 | 5983 |
| Дизельное топливо | 194798 | 16233 |
| Электрическая энергия | 224876 | 18740 |